# Text boxes

Stała podziałki - stosunek wartości nominalnej podzakresu pomiarowego Xn do maksymalnej liczby działek miernika αmax | Stałą fragmentu podziałki - występuje kiedy miernik ma podziałkę nieliniową. | Podziałka - uporządkowany zbiór znaków (kresek - wskazów) | Działka elementarna - część podziałki między sąsiednimi wskazami. | Zdolność rozdzielcza – w miernikach analogowych to najmniejsza część działki możliwa do odczytania | Błąd paralaksy – błąd wynikający z krzywego patrzenia na wskazówkę | Wskazówka świetlna – powstaje na zasadzie odbicia światła z żarówki od lustereczka, na którym naniesiony jest znacznik wskazówki | Dokładność pomiaru – stosunek błędu granicznego do wartości mierzonej