PRZEDMIOT: Systemy dialogowe

ĆWICZENIE LABORATORYJNE nr 1

Urządzenie automatycznego rozpoznawania sygnału mowy

metodą rozpoznawania wzorców

(projekt dla małego słownika)

## ZADANIE

- Założenia:

- mały słownik wyrazów rozpoznawanych: (cyfry systemu dziesiętnego) (przynajmniej 5 słów),

- jednostka fonetyczna: całe słowo.

- Przygotować dane:

- sformułować słownik wyrazów rozpoznawanych;

- dokonać rejestracji wszystkich słów (każde słowo 15-krotnie, w oddzielnym pliku .wav);

- do rejestracji przyjąć: fs = 16 kHz, 12 bitów/próbka, kodowanie PCM, mono;

- Zdefiniować wzór testowy (współrzędne wektora obserwacji, np.: energia, długość – liczba próbek, współczynniki FFT, współczynniki LPC, funkcja autokorelacji, wartość maksymalna, liczba przejść przez zero, itd.)

- Opracować procedurę uczenia - utworzyć wzorce słów:

- zdefiniować wzorzec,

- określić ciąg uczący,

- dokonać estymacji parametrów wzorców

- Opracować procedurę rozpoznawania

- Dokonać weryfikacji i testowania urządzenia:

- określić ciąg testowy

- wyznaczyć statystyki rozpoznawania (estymatory prawdopodobieństwa poprawnego rozpoznania, analiza błędów rozpoznawania)

- zaproponować kierunki zmian w celu poprawienia jakości zbudowanego urządzenia ARM

Dokonać implementacji urządzenia w środowisku MATLAB.

Struktura systemu automatycznego rozpoznawania sygnału mowy

metodą rozpoznawania wzorców