# Text boxes

(  lin. pio. Y

lin. Poz. X

V

Jako zestaw 3 rejestrów dostępnych pod 2 adr. we/wy: | 064h – buf we. – przy przesyłaniu kodu ster. do adapt. | 064h – rej. stanu – przy odczycie stanu adapt. | 060h – buf we/wy – przy zapisie i odczycie danych do/z adapt. | Poprzez rozkaz IN AL,064 następuje odczyt spod adresu 064h (adapt. wystawia na szynę we/wy zawartość rej. stanu) | OUT 064,AL to zapis pod adres 064h (adapt. potraktuje przesyłany bajt jako rozkaz do wykonania). Poprzez 060h odbierane są od adaptera kody klawiatury naciśniętych na klawiaturze i przesyłane są bajty kwalifikatorów

W postaci 11bitowych paczek (1b startu, 8b kodu, 1b nieparzystości, 1b stopu) kiedy linnie CLK i DATA są ustawione na H. Mikrokomputer nadzoruje siatkę połączeń X i Y, w której węzłach umieszczone są poszczególne klawisze. Układ kontrolowany jest dość często poprzez wysyłanie impulsu kolejno liniami X sprawdzając czy nie pojawiły się one na którejś z linii Y. W ten sposób można w dowolnym momencie określić, które z klawiszy zostały wciśnięte czy zwolnione. Informacja ta przesyłana jest w formie szeregowego strumienia danych przewodem połączeniowym do klawiatury. Dane są przesyłane w sposób synchroniczny (dodatkową linią transmitowany jest przebieg zegarowy).

W PAO jest wydzielony obszar do współpracy z klaw. Komórki o adr 0:417h i 0:418h zawierają bajty stanu klaw. związane ze wskaźnikami i klawiszami przełączającymi. Komórki 0:41Ah i 0:41Bh wskazują początek bufora klaw., a komórki 0:41Ch i 0:41Dh jego koniec. Bufor klaw. zacz. się od adr 0:41Eh i zajmuje 32 bajty.

| 0:417h | bajt stanu klaw |  |
| --- | --- | --- |
| 0:418h |  | bajt stanu klaw |
| 0:41Ah | adres początku bufora |
| 0:41Ch | adres końca bufora |
| 0:41Eh | syste. kod klaw | kod znaku |

Prog. korzystają z podprog. BlOSa lub OS. Kiedy adapter klaw. ma w buf. wyj. gotowy do wystawienia na szynę we/wy bajt. wysterowuje linie IRQ1, powodując wejście do podprog. obsługi przerwania INT 9H. Podprog. ten pobiera z buf. wyj. klaw. systemowy kod klawisza, daje mu kod znaku i umieszcza taka parę bajtów w obszarze PAO przeznaczanym na buf. klaw. Program użytkowy może pobierać zawartość buf. klaw. korzystając z podprogramu obsługi przerwania INT 16H. Przed wykonaniem rozkazu INT 16H program powinien umieścić w rejestrze AH liczbę określająca sposób wykonania operacji.

Wciskamy klawisz | Kod sterujący przesyłany szeregowo do adaptera klaw. na linni DATA w postaci 11bitowych paczek (CLK i DATA muszą być ustawione przez adapter na H) | adapter przekształca przesłane kody klawiszy na „systemowy” kod klawisza | adapter umieszcza SKK w swoim buf. wyj. | Kiedy bajt jest gotowy do wystawienia na szynę we/wy adapter wysterowuje linię IRQ1 generując przerwanie INT9H. | wejście do podprogramu obsługi przerwania INT 9H | Pobieranie z bufora wyjściowego klawiatury SKK i przyporządkowanie mu kodu znaku | Zamieszczenie pary SKK i KZ w obszarze PAO przeznaczonym na buf. klaw. |

adapt.         CLK

klawiat       DATA

na płyc      RESET        klawiat.

ie głów.      GND

+5VDC

Zegar główny decyduje o częstotliwości syg. synchronizujący. oraz częstotliwości maks. syg video | Bufor/mpx dopasowuje interfejs sterownika do inter. komputera. | Sterownik video steruje wyświetlaniem wskazanego obrazu pamięci obrazu, wspomaga procesor na płycie gł. w manipulacjach obrazem graficz., generuje podstawowe sygnały taktujące dla pamięci obrazu, wypracowuje właściwe kolory dla wyświetl. pikseli | Pamięć obrazu to pośrednik pomiędzy programem przygotowującym obraz do wyświetleniem oraz układem wyświetlenia | Konwerter koloru wypracowuje na podstawie otrzymanego z dekodera atrybutu numeru binarnego wzorca koloru trzech sygnałów analogowych RGB decydujących o kolorze piksela na ekranie.

Zegar główny          sterownik video           pamięć

[sterowany]           [sterownik CRT]           obrazu

[sterownik grafiki]

interfejs

komp.                                   [sekwenser]

Bufor/mpx

we/wy              [dekoder atrybutu]

REJESTRY:                                      interfejs monit.

-sterujące

-stanu                   konwerter koloru

W monitorach tego rodzaju do wyświetlania obrazu używa się wiązki elektronów wystrzeliwanej z działa elektronowego (katoda), która odchylana magnetycznie (przy pomocy cewek odchylania poziomego i pionowego) pada na luminofor, powodując jego wzbudzenie do świecenia.

Odchylanie            opaska antyimplozyjna

żarnik                                                   warstwa

katody                                                  luminoforu

anoda=13-15kV   monochromaty

sygnał                                            v     cznego

video

sterująca                          opaska antyimplozyjna

przyśpieszająca

ogniskująca    odchylanie

Padające na komórkę niespolaryzowaną światło po przejściu przez polaryzator wejściowy uzyskuje stałą płaszczyznę polaryzacji dla Uij=0 ciekły kryształ powoduje takie skręcenie płaszczyzny polaryzacji strumienia, że nie przejdzie on przez polaryzator wyjściowy. Dla Uij!=0 takie ustawienie cząstek kryształu, które nie powoduje skręcenia płaszczyzny polaryzacji strumienia. Przejdzie on przez polaryzator wyjściowy i przez warstwę odbijająca do obserwatora

Warstwa odbijająca

Polaryzator wyjściowy (folia)

Podłoże szklane

Elektroda „j” (te czarne)

Warstwa izolująca

Ciekły kryształ

Warstwa izolująca

Elektroda „i” (te czarne)

Podłoże szklane

Polaryzator wejściowy

Metoda wektorowa (konturowa) - obraz na ekranie składa się z wektorów (strumień elektronów kreśli kontur figury) określonych przy pomocy współrzędnych początku i końca. Metoda rzadko stosowana, spotykana we wskaźnikach lotniczych typu "head-up" ze względu na wysoką jaskrawość.  | Metoda rastrowa (wybierania liniowego) - program kreślenia obrazu steruje jedynie natężeniem strumienia elektronów - jaskrością plamki lub natężeniem 3 strumieni RGB. W monitorach kolorowych odchylaniem w pionie i poziomie zajmują się układy odchylania monitora synchronizowane przy pomocy impulsów generowanych przez adapter. Metoda stosowana w ekranach kineskopowych | Metoda mozaikowa - Ekran składa się z kolumn i wierszy, a do każdego elementu doprowadzone są dwa przewody. Jest to metoda w której obraz nie jest wykreślany sekwencyjnie jak w przypadku metody rastrowej. Możemy tutaj wybrać dowolny element ekranu do pobudzenia bez potrzeby wybierania elementów występujących przed nim. Metoda stosowana w ekranach ciekłokrystalicznych lub na diodach LED.

R Video

Adapter                                Monitor         R Gnd

VGA                                                       G Video

SVGA                                                      G Gnd

R,G,B (video)      B Video

to sygnały           B Gnd

Monitor ID(012)                   anologowe          Hs

są przewidziane                                              Vs

do rozpoznaw.                      Hs i Vs                Sync Gnd

monitora                              to sygnały          Gnd

synchronizujące  Monitor ID0

Monitor ID1

Monitor ID2

Kulka dotyka powierzchni biurka i toczy się wraz z ruchem myszy. Wewnątrz znajdują się 3 rolki. Jedna dociskowa, a 2 pozostałe są usytuowane względem siebie o 90 stopni. Jedna wykrywa ruch względem osi X a druga względem osi Y. Dwie rolki są podłączone do wałków, które obracają dyskami z dziurkami. Po obu stronach dysków znajduje się diody emisyjne i czujnik podczerwienie. Otwory w dysku pozwalają promieniowi przejść na drugą stornę. Procesor znajdujący się w myszy odczytuje impulsy światła z czujników podczerwieni i zmienia je w sygnał cyfrowy. Chip ten przesyła dane do komputera przez kabelek myszki.

3             4      2                   5                                                                                                                                                                                               1                                1                  6

1 – Nieużywany | 2 – Napięcie 5V | 3 – Nieużywany | 4 – Zegar | 5 – Uziemienie | 6 - Dane

Za każdym razem jak mysz się poruszy lub użytkownik kliknie na jakiś klawisz to do komputera są przesyłany 3 bajty. Pierwszy z nich to (1-stan lewego klawisza, 2-stan prawego klawisza, 3-zero, 4-jeden, 5-kierunek wzg. osi X, 6-kierunek wzg. osi Y, 7-przepełnienie X, 8-przepelnienie Y). Następne 2 bajty zawierają odpowiednią wartość przesunięcia X i Y

Dysk kodujący posiada po dwie pary diód emisyjnych i diód fotoczułych - po jednej parze na każdą stronę dysku. Ten układ pozwala procesorowi rozpoznać kierunek, w którym obraca się dysk (i w którą przesuwa się mysz). Pomiędzy dyskiem a diodą fotoczułą znajduje się dodatkowo kawałek plastiku z precyzyjnie umieszczonym otworem w sobie. Ten kawałek plastiku tworzy okno, przez które "widzi" czujnik. Okno po jednej stronie dysku znajduje się minimalnie wyżej niż po drugiej - dokładnie dzieli je odległość połowy wysokości otworu w dysku. Różnica ta powoduje, iż dwa sensory widzą impulsy światła w minimalnie różnym czasie. Są momenty, kiedy jeden widzi impuls natomiast drugi - nie.